## Slide 1: BTI ASM - 1
Răzvan Daniel ZOTA
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
zota@ase.ro
https://zota.ase.ro/bti

## Slide 2: Conţinut
Instrucţiuni logice
Instrucţiuni de deplasare
Operaţii aritmetice
Depăşire şi transport
Setarea indicatorilor de stare

## Slide 3: Exemple de accesare a memoriei
SEGMENT code
var1 DW 01234h ;defineşte o variabilă ;word cu valoarea ;1234h
var2 DW 01234 ;defineşte o variabilă ;word cu valoarea ;zecimală 1234
var3 RESW ; defineşte o variabilă ;word cu valoare ;nespecificată
var4 DW 01BCDh
mesaj DB ’Hello!'
start:
mov ax,cs ; setează segmentul de date
mov ds,ax ; DS=CS ; orice referire la memorie se pp. că este în segmentul DS
mov ax,[var2] ; AX <- [var2] ; == mov ax,[2]
mov si,var2 ; se fol. SI ca pointer spre var2 ; (cod C echivalent: SI=&var2 )
mov ax,[si] ; se citeşte din memorie la ;var2 ; referire indirectă
mov bx,mesaj ; BX este un pointer la un ;string
dec BYTE [bx+1] ; ’e' devine ’d' !
mov si, 1 ; SI este pe post de index
inc [mesaj+SI] ; == inc [SI + 8] ; == inc [9]
Notes: DB-Define Byte 8
DW-Define Word 16
DD-Define Double 32
DQ-Define Quad 64
DT –Define Ten 80

## Slide 4: Exemple de accesare a memoriei (cont.)
;Memoria poate fi adresată folosind 4 regiştri:
; SI -> Implică DS
; DI -> Implică DS
; BX -> Implică DS
; BP -> Implică SS !
; Exemple:
mov ax,[bx]
;ax <- unui word din memorie referit de BX
mov al,[bx]
; al <- unui byte din memorie referit de BX
mov ax,[si] ; ax <- unui word referit de SI
mov ah,[si] ; ah <- unui byte referit de SI
mov cx,[di] ; cx <- unui word referit de DI
mov ax,[bp]
; ax <- [SS:BP] operaţie cu stiva
; În plus se permite folosirea BX+SI şi BX+DI
mov ax,[bx+si]
mov ch,[bx+di]
; deplasamente pe 8 sau 16 biţi
mov ax,[23h] ; ax <- word la DS:0023
mov ah,[bx+5] ; ah <- byte la DS:(BX+5)
mov ax,[bx+si+107] ; ax <- word la ; DS:(BX+SI+107)
mov ax,[bx+di+47] ; ax <- word la ; DS:(BX+DI+47)
; De reţinut! Cei doi op ai instr. MOV nu pot
; fi ambii locaţii de memorie
mov [bx],[si] ; Instr. ilegală
mov [di],[si] ; Instr. ilegală
; Caz special: operaţii cu stiva!
pop word [var] ; [var] <- SS:[SP]

## Slide 5: Registrul indicatorilor de stare
8086, 8088, 80186
80286
80386, 80486DX
80486SX
AC (Alignment check)
(VM) Virtual mode
(RF) Resume
(NT) Nested task
(IOPL) Input/output
privilege level
(O) Overflow
(D) Direction
(I) Interrupt
(T) Trace
(S) Sign
(Z) Zero
(A) Auxiliary Carry
(P) Parity
(C) Carry

## Slide 6: Instrucţiuni logice
Instrucţiunile logice acţionează “bit-cu-bit”
    NOT: A =~A
    AND: A &= B
    OR: A |= B
    XOR: A ^= B
Cu excepţia lui NOT aceste instrucţiuni au efect asupra indicatorilor de stare după cum urmează:
  şterge indicatorul carry (C)
  şterge indicatorul overflow (O)
  setează zero flag (Z) dacă rezultatul este zero, sau îl şterge în caz contrar
  copiază bitul mai “înalt” al rezultatului în indicatorul sign (S)
  setează bitul de paritate (P) conform cu paritatea rezultatului
Instrucţiunea NOT nu are efect asupra nici unui flag
Notes: 10001000
01110111
XOR AX,AX <-> AX=AX XOR AX

## Slide 7: Instrucţiuni logice (cont.)
TEST (AND “non-destructiv”) - face produsul logic al celor doi operanzi şi setează indicatorii dar nu memorează rezultatul
  TEST AL,1
  setează indicatorii ca şi instrucţiunea AND dar nu modifică registrul AL
  flaguri afectate: SF, ZF, PF, CF = 0, OF = 0, AF nedefinit
Instrucţiunile AND şi OR sunt folosite pe post de mascare a datelor
  o valoare de tip “mask” este folosită pentru a forţa anumiţi biţi să ia valoarea 0 sau 1 în cadrul altei valori
  un astfel de ”mask” are efect asupra anumitor biţi iar pe alţii îi lasă neschimbaţi
    AND face ca biţii selectaţi să ia valoarea 0
    AND CL, 0Fh
    OR face ca biţii selectaţi să ia valoarea 1
    OR CL, 0Fh
Notes: CL=10101110
00001111
AND CL,0fh
CL=00001110
OR CL,0fh
CL=10101111

## Slide 8: Instrucţiuni de deplasare
Notes: ROR-Rotate Right
Shift right
Carry bit = carry flag
1100=12
0110=6
0100=4
1000=8
=0000000000001110=000Eh

## Slide 9: Instrucţiuni de deplasare (cont.)
SHL/SAL (shift left/shift arithmetic left)
  mută fiecare bit al operandului o poziţie la stânga de câte ori specifică operandul numărător (count)
  poziţiile rămase libere sunt umplute cu zerouri la bitul cel mai puţin semnificativ (cmps); bitul cms se deplasează în carry flag
  reprezintă o modalitate rapidă de înmulţire cu 2
NOTĂ: Există 2 forme de deplasare: 1) prin folosirea unui contor efectiv (immediate shift count) (8086, 8088 permit pentru aceasta doar valoarea 1: SHL AX, 1 2) prin folosirea registrului CL pentru numărător

## Slide 10: Exemple
;cum se face înmulţirea lui AX cu 10 (1010) (înmulţim cu 2 şi cu 8, apoi adunăm ;rezultatele)
shl ax, 1 ; AX ori 2
mov bx, ax ; salvăm 2*AX
shl ax, 2 ; 2*AX(original) * 4 = 8*AX (original)
add ax, bx ; 2*AX + 8*AX = 10*AX
;cum se poate face înmulţirea lui AX cu 18 (10010) (înmulţim cu 2 şi cu 16, apoi adunăm rezultatele)
shl ax, 1 ; AX ori 2
mov bx, ax ; salvăm 2*AX în BX
shl ax, 3 ; 2*AX(original) ori 8 = 16*AX (original)
add ax, bx ; 2*AX + 16*AX = 18*AX
Notes: 72=64+8
SHL AX,3 ; AX=AX*8
MOV BX,AX
SHL AX,3; AX=AX*64
ADD AX,BX

## Slide 11: Instrucţiuni de deplasare (cont.)
SHR (shift right)
  deplasează toţi biţii din operandul destinaţie la dreapta cu un bit
  poziţiile rămase libere sunt umplute cu zero la bitul cms.
  Bitul cmps este copiat în carry flag
O modalitate rapidă pentru împărţirea cu 2 (pentru numere fără semn)

## Slide 12: Instrucţiuni de deplasare (cont.)
SAR (shift arithmetic right)
  deplasează toţi biţii operandului destinaţie la dreapta cu un bit replicând bitul cms.
  Bitul cmps este copiat în carry flag
  Utilizarea principală este aceea de a face o împărţire cu semn la o putere a lui 2:
Notes: Cms=cel mai semnificativ

## Slide 13: Instrucţiuni de deplasare (cont.)
RCL (rotate through carry left)
  face o rotaţie a biţilor către stânga prin intermediul lui carry flag
  cel mai semnificativ bit din operand trece în CF, se deplasează toţi biţii din operand cu o poziţie la stânga iar CF original trece în bitul cel mai puţin semnificativ din operand
ROL (rotate left)
  face o rotaţie a biţilor la stânga
  deplasează cel mai semnificativ bit al operandului în bitul cmps.
  Biţii 10-14 din AX se mută în biţii 0-4
  ROL AX, 6
  AND AX, 1fh
NOTĂ: Există două forme de rotaţie: 1) folosirea contorului efectiv (8086, 8088 permit doar un contor 1: ROL AX, 1) 2) folosirea registrului CL pentru memorarea contorului de rotaţie

## Slide 14: Instrucţiuni de deplasare (cont.)
RCR (rotate through carry right)
  face o rotaţie a biţilor spre dreapta prin intermediul lui carry flag
  bitul din CF este scris înapoi în bitul cms al operandului
ROR (rotate right)
  face o rotaţie a biţilor spre dreapta
  deplasează bitul cmps în bitul cms.

## Slide 15: Operaţii de deplasare Exemple
mov ax,3 ; Valori iniţiale AX = 0000 0000 0000 0011
mov bx,5 ; BX = 0000 0000 0000 0101
or ax,9 ; ax <- ax | 0000 1001 AX = 0000 0000 0000 1011
and ax,10101010b ; ax <- ax & 1010 1010 AX = 0000 0000 0000 1010
xor ax,0FFh ; ax <- ax ^ 1111 1111 AX = 0000 0000 1111 0101
neg ax ; ax <- (-ax) AX = 1111 1111 0000 1011
not ax ; ax <- (~ax) AX = 0000 0000 1111 0100
or ax,1 ; ax <- ax | 0000 0001 AX = 0000 0000 1111 0101
shl ax,1 ; depl logică la stg cu 1 bit AX = 0000 0001 1110 1010
shr ax,1 ; depl logică la dr cu 1 bit AX = 0000 0000 1111 0101
ror ax,1 ; rotaţie stg (LSB=MSB) AX = 1000 0000 0111 1010
rol ax,1 ; rotaţie dr (MSB=LSB) AX = 0000 0000 1111 0101
mov cl,3 ; folosim CL pt depl cu 3 biţi CL = 0000 0011
shr ax,cl ; împărţim AX la 8 AX = 0000 0000 0001 1110
mov cl,3 ; folosim CL pt depl cu 3 bţi CL = 0000 0011
shl bx,cl ; înmulţim BX cu 8 BX = 0000 0000 0010 1000

## Slide 16: Instrucţiuni aritmetice
ADD (addition): A += B
  Adunare între regiştri: add ax, bx
  Adunare efectivă: add dl, 33h
  Adunare memorie la registru (data din memorie adunată la AL):
  mov di, NUMB ;adresa lui NUMB
  mov al, 0 ;se şterge suma
  add al, [di] ;adună [NUMB]
  add al, [di + 1] ;adună [NUMB + 1]
NOTĂ: instrucţiunea ADD modifică indicatorii sign, zero, carry, auxiliary carry, parity şi overflow.

## Slide 17: Instrucţiuni aritmetice (cont.)
INC (increment addition): A++
mov di, NUMB ;adresa lui NUMB
mov al, 0 ;şterge suma
add al, [di] ;adună [NUMB]
inc di ;di = di + 1
add al, [di] ;adună [NUMB + 1]
NOTĂ: Instrucţiunea INC nu afectează carry flag.

## Slide 18: Instrucţiuni aritmetice (cont.)
ADC (addition with carry) - acţionează ca o adunare normală, cu excepţia bitului din carry flag (C) care este adunat la rezultat
  utilizat în principal pentru a aduna numere mai mari de 16 biţi (8086 - 80286) sau mai mari de 32 biţi la 80386, 80486, Pentium.
Exemplu:
  adunarea a două numere pe 32 de biţi (BX AX) + (DX CX):
  add ax, cx
  adc bx, dx

## Slide 19: Instrucţiuni aritmetice (cont.)
SUB (subtraction): A -= B
  Scădere folosind regiştri: sub cl, bl
  Scădere efectivă:
  mov ch, 22h
  sub ch, 34h
NOTĂ: o instrucţiune SUB modifică indicatorii sign, zero, carry, auxiliary carry, parity şi overflow.
Rezultatul este -12 (1110 1110)
Modificarea indicatorilor:
Z = 0 (rezultat dif de zero)
C = 1 (împrumut)
S = 1 (rezultat negativ)
P = 1 (paritate pară)
0 = 0 (fără depăşire)
Notes: 22h-34h
11101110
18=00010010
-18=11101110=EEh

## Slide 20: Instrucţiuni aritmetice (cont.)
DEC (decrement subtraction): A-- , scade valoarea 1 dintr-un registru sau conţinut de memorie: DEC BH
  NOTE: Instrucţiunea DEC nu afectează indicatorul carry flag.
SBB (subtract with borrow) acţionează ca o scădere normală, cu excepţia faptului că indicatorul carry flag (C), ce conţine împrumutul va fi scăzut şi el din diferenţă
  folosită în principal pentru a scădea numere mai mari de 16 biţi (8086 - 80286) sau 32 biţi (la 80386, 80486, Pentium).
Exemplu:
  scăderea a două numere pe 32 de biţi (BX AX) - (SI DI):
  sub ax, di
  sbb bx, si

## Slide 21: Depăşire şi transport
Transport (Carry)
  indică apariţia unui transport în urma unei adunări sau un împrumut în cazul unei scăderi
  CF: carry flag (fără semn) 1 => transport ; 0 => fără transport
  ex: 36,864 (9000h) + 36,864 (9000h) = 73,728 (12000h) > 65,535 (FFFFh) {OV, CY} overflow, carry
  Bitul carry este setat atunci când numărul fără semn iese din domeniu (înseamnă că operaţia aritmetică a generat depăşire)
Depăşire (Overflow)
  este o situaţie care apare atunci când se adună sau se scad numere fără semn
  OF: overflow flag (cu semn) {1 = OV depăşire, 0 = NV fără depăşire}
  ex: 20,480 (5000h) + 20,480 (5000h) = 40,960 (A000h) > 32,767 (7FFFh) {OV, NC} overflow, not carry
  Indicatorul overflow este setat atunci când numărul cu semn depăşeşte domeniul de definiţie
  Exemplu: FFFFh + FFFFh = FFFEh {(-1) + (-1)} = -2; NV, CY

## Slide 22: Exemple
mov ax,0fffeh ; 65534 interpretat ca fără semn
add ax,3 ; C = 1, O = 0 --- Condiţie de overflow fără semn
mov ax,0FFFEh ; -2 interpretat ca număr cu semn
add ax,3 ; C = 1, O = 0 --- Ok - nr cu semn
mov bx,07FFFh ; 32767 interpretat ca nr cu semn
add bx,1 ; C = 0, O = 1 --- Condiţie de Overflow cu semn
mov bx,07FFFh ; 32767 interpretat ca fără semn
add bx,1 ; C = 0, O = 1 --- Ok - fără semn
mov ax,07h ; 7 interpretat fie cu semn fie fără semn
add ax,03h ; C = 0, O = 0 --- Ok indiferent de semn

## Slide 23: Setarea indicatorilor de stare
FLAG Nume Descriere Observaţii
ZF Zero 1:ZR:Zero 1 indică faptul că rezultatul este zero
0:NZ: Non-zero 0 altfel
CF Carry 1:CY Operaţii matematice fără semn şi
0:NC deplasări (transport sau împrumut)
OF Overflow 1:OV Operaţii matematice cu semn
0:NV Nr pozitive sau negative reprezentate în
complement faţă de 2
SF Sign Flag 1:NG: - Bitul cel mai semnificativ al
0:PZ: + rezultatului