## Slide 1: BTI ASM - 2
Răzvan Daniel ZOTA
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
zota@ase.ro
https://zota.ase.ro/bti

## Slide 2: Conţinut
Instrucţiuni de control al programului
Instrucţiuni de salt necondiţionat
Instrucţiuni de salt condiţionat
Utilizarea procedurilor şi macrourilor

## Slide 3: Salt necondiţionat JMP
Short jump - instrucţiune pe 2-octeţi ce permite saltul la locaţia de memorie în intervalul +127 şi -128 octeţi de la locaţia de memorie ce urmează saltului
  JMP SHORT Label
Near jump – instrucţiune pe 3-octeţi ce permite saltul în intervalul +/- 32Kb de la locaţia instrucţiunii din segmentul de cod curent
  JMP Label
Far jump – instrucţiune pe 5-octeţi ce permite saltul la o locaţie de memorie în întregul spaţiu de memorie
  JMP Label
Pentru 80386, 80486, saltul near este în spaţiul +/-2G dacă computerul operează în mod protejat şi în domeniul +/-32K bytes pentru modul real
OPCODE DISP
OPCODE DISP low DISP high
OPCODE IP low IP high CS low CS high

## Slide 4: Salturi condiţionale
Instrucţiunile logice şi aritmetice setează flag-urile
Flag-urile oferă informaţii de stare în urma instrucţiunilor anterioare
Prin utilizarea indicatorilor de stare se pot realiza salturi condiţionale – transferul execuţiei programului către o altă instrucţiune din cadrul programului
dacă condiţia a fost adevărată
  Salt înapoi sau înainte către locaţia specificată
  Pointerul de instrucţiuni (IP) se modifică în mod continuu (pentru a se referi la instrucţiunea următoare ce va fi executată)
dacă condiţia a fost falsă
  Se continuă execuţia cu următoarea instrucţiune
  IP este incrementat ca de obicei

## Slide 5: Salturi condiţionale (cont.)
Salturile condiţionale sunt totdeauna short pentru 8086-80286
  Domeniul saltului este între +127 bytes şi -128 bytes de la locaţia următoare saltului condiţional
La 80386, 80486 salturile condiţionale sunt fie short fie near
Salturile condiţionale testează: sign (S), zero (Z), carry (C), parity (P) şi overflow (O)
Observaţie:
  Val. FFh este mai mare decât 00h în mulţimea numerelor fără semn
  Val. FFh (-1) este mai mică decât 00h pentru numere cu semn
  La comparaţia: fără semn ffh este mai mare decât 00h dar
  cu semn ffh este mai mic decât 00h

## Slide 6: Comparaţii numerice
CMP(compare) compară două valori X şi Y
  Echiv cu o scădere care modifică doar indicatorii de stare
  Folosită pentru verificarea conţinutului unui registru sau a unei locaţii de memorie cu o altă valoare
  De regulă se foloseşte cu o instrucţiune de salt condiţional
  cmp al, 10h ;compară cu 10h (conţinutul lui AL nu se modifică)
  jae SUPER ;dacă este 10h sau mai mare se face salt la locaţia de ;memorie SUPER
SUB (subtraction) calculează diferenţa X - Y
  Salvează rezultatul în X şi setează indicatorii de stare

## Slide 7: Setări ale indicatorilor
CMP Op1, Op2
Operanzi fără semn Operanzi cu semn
Z: egalitate/inegalitate Z: egalitate/inegalitate
C: Op1 < Op2 (C=1) C: fără semnificaţie
Op1 >= Op2 (C=0)
S: fără semnificaţie S şi O împreună
O: fără semnificaţie Dacă ((S=0) şi (O=1)) sau ((S=1) şi (O=0)) atunci Op1 < Op2
Dacă ((S=0) şi (O=0)) sau ((S=1) şi (O=1)) atunci Op1 >= Op2

## Slide 8: Compararea întregilor cu semn
Fie CMP AX,BX
  Bitul Sign bit (S) va fi setat în funcţie de rezultatul AX-BX (dacă are un 1 în cmsb al rezultatului)
  Bitul Overflow flag (O) va fi setat dacă rezultatul AX-BX a produs un număr în afara domeniului de definiţie (-32768 - 32767 pentru 16-biţi) reprezentat ca întreg.
Instrucţiunile JS (jump on sign) şi JL (jump less than)
  JS se uită la sign bit (S) ultimei comparări sau scăderi. Dacă S = = 1 atunci se face salt.
  JL verifică (S XOR O) pentru ultima comparaţie (sau scădere)
    Indiferent de valoarea lui AX-BX (chiar dacă a produs depăşire) JL va fi corect executată

## Slide 9: Compararea întregilor cu semn (cont.)`2
JL este adevărat:
S=1, O=0:
  (AX-BX) negativ şi (AX-BX) nu a produs depăşire
  Examplu (8-biţi):
(-5) - (2) = (-7)
Rezultatul (-7) are bitul de semn setat
Astfel (-5) este mai mic decât (2).

## Slide 10: Ramificare condiţională (cont.)
Terminologia folosită pentru a diferenţia instrucţiunile care folosesc carry flag şi cele care utilizează overflow flag
  Above/Below comparaţie fără semn
  Greater/Less comparaţie cu semn
Semnificaţia numelor instrucţiunilor de salt
J => Jump
N => Not
A/B G/L => Above/Below Greater/Less
E => Equal

## Slide 11: Sumarul instrucţiunilor de salt condiţional
Comandă Descriere Condiţie
JA=JNBE Jump if above C=0 & Z=0
Jump if not below or equal
JBE=JNA Jump if below or equal C=1 | Z=1
JAE=JNB=JNC Jump if above or equal C=0
Jump if not below
Jump if no carry
JB=JNA=JC Jump if below C=1
Jump if carry
JE=JZ Jump if equal Z=1
Jump if Zero
JNE=JNZ Jump if not equal Z=0
Jump if not zero
JS Jump Sign (MSB=1) S=1

## Slide 12: Sumarul instrucţiunilor de salt condiţional
Comandă Descriere Condiţie
JNS Jump Not Sign (MSB=0) S=0
JO Jump if overflow set O=1
JNO Jump if no overflow O=0
JG=JNLE Jump if greater
Jump if not less or equal S=O & Z=0
JGE=JNL Jump if greater or equal S=O
Jump if not less
JL=JNGE Jump if less S^O
Jump if not greater or equal
JLE=JNG Jump if less or equal S^O | Z=1
Jump if not greater
JCXZ Jump if register CX=zero CX=0

## Slide 13: Compararea testelor condiţionale cu cod liniar
cmp ax, bx
ja true_label
….
<False Processing>
….
jmp done_label
….
true_label: <True processing>
….
done_label: <resume execution>

## Slide 14: Compararea testelor condiţionale cu cod liniar (cont.)

## Slide 15: Instrucţiunea LOOP
Instrucţiunea LOOP
  Este o combinaţie de decrementare a lui CX cu un salt condiţional
  LOOP decrementează CX (ECX pentru modul 32-bit) şi dacă CX  0 sare la adresa indicată de etichetă
  dacă CX devine 0, va fi executată următoarea instrucţiune

## Slide 16: Utilizarea unei proceduri
Exemplu:
.....
.code
pstart:
mov ax,@data
mov ds,ax
mov bx, offset mesaj1
call afisare
mov bx, offset mesaj2
call afisare
….
Afisare PROC NEAR
urm:
mov dl,[bx]
and dl,dl
jz sfarsit
inc bx
mov ah,2
int 21h
jmp urm
sfarsit:
RET
Afisare ENDP
END pstart

## Slide 17: Utilizarea unui macro
Exemplu:
; io.h
exit_dos macro
mov ah,4ch
int 21 h
endm
afisare macro x
lea dx,x
mov ah,9
int 21h
endm
.model small
include io.h
.stack 200H
.data
Mesaj1 DB ‘Hello1$’
Mesaj2 DB ‘Hello2$’
.code
pstart:
mov dx, @data
mov ds, dx
afisare mesaj1
afisare mesaj2
exit_dos
end pstart