## Slide 1: Bazele Tehnologiei Informaţiei Curs 4
Prof. dr. Răzvan Daniel Zota
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
ASE Bucureşti
https://zota.ase.ro/bti

## Slide 2
Coduri alfanumerice
Exemple de coduri alfanumerice:
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Information Interchange)
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Unicode – oferă suport schimburilor electronice de date, procesării şi afişării textelor scrise în diverse limbi internaţionale. A fost adoptat de mari companii internaţionale, printre care: Apple, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems, Unisys, ş.a.
Ultima versiune – 12 sept 2023 – v15.1 (suport pentru 149.813 caractere – dintre care 20 noi caractere emoji)

## Slide 4
Coduri alfanumerice (cont.)
http://www.jimprice.com/jim-asc.shtml (ASCII code)
http://tronweb.super-nova.co.jp/characcodehist.html (A Brief History of Character Codes)

## Slide 5
Coduri alfanumerice (cont.)

## Slide 6
Coduri numerice
  Ponderate
  Neponderate
  Codurile ponderate (zi sunt cifrele binare de la 0 la 9) sunt codurile în care fiecărei cifre de cod îi este asociată o pondere, iar valoarea cifrei zecimale se obţine prin înmulţirea cifrei de cod cu ponderea asociată şi însumând valorile:

## Slide 7
Coduri ponderate - exemple
Cifra zecimală | Codul 8421 | Codul 2421 | Codul 8421 | Codul bichinar 50 43210
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 01 00001
1 | 0001 | 0001 | 0111 | 01 00010
2 | 0010 | 0010 | 0110 | 01 00100
3 | 0011 | 0011 | 0101 | 01 01000
4 | 0100 | 0100 | 0100 | 01 10000
5 | 0101 | 1011 | 1011 | 10 00001
6 | 0110 | 1100 | 1010 | 10 00010
7 | 0111 | 1101 | 1001 | 10 00100
8 | 1000 | 1110 | 1000 | 10 01000
9 | 1001 | 1111 | 1111 | 10 10000

## Slide 8
Coduri ponderate - exemple (cont.)
Cifra zecimală | Codul 4221 | Codul 5421 | Codul 7421 | Codul 6421
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0011
2 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010
3 | 0011 | 0011 | 0011 | 0101
4 | 0110 | 0100 | 0100 | 0100
5 | 1001 | 1000 | 0101 | 0111
6 | 1100 | 1001 | 0110 | 1000
7 | 1101 | 1010 | 0111 | 1011
8 | 1110 | 1011 | 1001 | 1010
9 | 1111 | 1100 | 1010 | 1101

## Slide 9
Coduri ponderate - exemple (cont.)
Codul 8421codul binar-zecimal natural, cu ponderi puteri ale lui 2
Codul 2421 (Aiken) – cod autocomplementar
Codul 8421 – ultimile două sunt ponderi negative, cod autocomplementar
Codul bichinar (50 43210)– secvenţe de câte 7 simboluri binare împărţite în două grupe

## Slide 10
Coduri neponderate - exemple
Cifra zecimală | Codul Exces 3 | Codul Gray | Codul 2 din 5 (74 210)
0 | 0011 | 0000 | 11 000
1 | 0100 | 0001 | 00 011
2 | 0101 | 0011 | 00 101
3 | 0110 | 0010 | 00 110
4 | 0111 | 0110 | 01 001
5 | 1000 | 0111 | 01 010
6 | 1001 | 0101 | 01 100
7 | 1010 | 0100 | 10 001
8 | 1011 | 1100 | 10 010
9 | 1100 | 1101 | 10 100
Notes: a8a4a2a1
g8g4g2g1
g8=a8
6=0110
0101

## Slide 11: Coduri neponderate (cont.)
Codul Exces 3 – autocomplementar
Codul Gray – două secvenţe de cod consecutive diferă printr-o singură poziţie binară
Codul 2 din 5 – cod pseudo-ponderat; secvenţele de cod pentru cifrele zecimale 19 au asociate ponderile 74210 cu excepţia cifrei 0. Dintre cele 5 cifre binare doar două sunt semnificative.

## Slide 12: Codul Gray
Codul Gray se caracterizează prin aceea că două secven­ţe de cod consecutive diferă printr-o singură poziţie binară.
Dacă notăm cu: a8, a4, a2, a1 cifrele binare ale secvenţelor codului 8421, în ordinea ponderilor şi cu b4, b3, b2 şi b1 cifrele binare ale secvenţelor Gray, în ordinea de la stînga la dreapta, acestea din urmă pot fi calculate folosind relaţiile:
b4 = a8; b3 = a8  a4; b2 = a4  a2; b1 = a2  a1
(operația  este suma modulo 2)

## Slide 13: Coduri de bare - exemplu
Codul de bare 2 din 5 – două linii late şi trei înguste. Raportul de imprimare linie lată/îngustă este de 2:1 sau 3:1. Spaţiile nu conţin informaţie (la “codul 2 din 5 intercalat” densitatea informaţiei este mai mare deoarece şi spaţiile conţin informaţii în acelaşi mod ca şi liniile)

## Slide 14: Coduri de bare - exemplu

## Slide 15: Coduri de bare - exemplu
Exemplu: reprezentarea numărului 10 cu ajutorul codului de bare 2 din 5
START
1
0
STOP

## Slide 16: Coduri QR (Quick Response)
Cod de bare matricial (bi-dimensional)
Exemplu: