## Slide 1: Algebra Logică 1
Circuite Logice Combinaţionale

## Slide 2: Cuprins
Logica binară şi porţi logice
Algebra booleană
  Proprietăţi
  Calcule algebrice
Forme Standard, Forme Canonice
  Mintermeni şi Maxtermeni (Forme canonice)
  Sumă de Produse şi Produs de sume (Forme standard)
Diagrame Karnaugh (K-Diagrame)
  Funcţii de 2, 3, 4, 5 variabile
  Simplificarea funcţiilor logice folosind diagramele Karnaugh

## Slide 3: Logica binară
ULSI (Ultra Large Scale Integration)
    Miliarde de porţi logice pe un singur cip de siliciu
Componentele electronice din interiorul unui calculator – componente D I G I T A L E
Electronica digitală operează cu 2 niveluri de voltaj: mai înalt sau mai scăzut (+5V, -5V), (0V, -5V), (+5V, 0V)  logica binară lucrează cu variabile binare ce pot lua doar 2 valori distincte (0 şi 1 – fals şi adevărat) şi cu operaţii logice
Există trei operaţii logice de bază:
  ŞI (AND), SAU (OR), NU (NOT)
Variabilele logice sunt reprezentate de regulă prin litere: a,b,c,…,X,Y,Z

## Slide 4: Funcţii logice
F(variabile) = expresie
Exemple:
  F(a,b) =
  H(x,y,z) =
Mulţime de variabile
binare
Operatori ( +, •, ‘ )
Variabile
Constante ( 0, 1 )
Grupări în paranteze

## Slide 5: Operatori logici de bază
AND (  sau • )
OR (  sau + )
NOT ( )
F(x,y) = x•y,  F este 1 ddacă x=y=1
G(x,y) = x+y,  G este 1 dacă fie x=1, fie y=1
H(x) = x ,  H este 1 dacă x=0
Operatori binari
Operator unar

## Slide 6: Operatori logici de bază (cont.)
Operaţia ŞI logic (AND) este echivalentă cu înmulţirea binară:
  0 • 0 = 0, 0 • 1 = 0,
  1 • 0 = 0, 1 • 1 = 1
Operaţia SAU logic (OR) este echivalentă cu adunarea binară, cu excepţia unei operaţii:
  0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1,
  1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1 (≠ 102)

## Slide 7: Tabele de adevăr pentru operatorii logici
Tabelă de adevăr: formă tabulară ce reprezintă în mod unic relaţia dintre variabilele de intrare şi valoarea funcţiei
x | y | F=x•y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
2-Intrări AND
x | y | F=x+y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
2-Intrări OR
x | F=x
0 | 1
1 | 0
NOT

## Slide 8: Tabele de adevăr (cont.)
Î: Fie o funcţie booleană F() de n variabile. Câte linii există în tabela de adevăr a funcţiei F() ?
R: 2n linii, deoarece există 2n combinaţii binare posibile pentru n variabile

## Slide 9: Porţi logice
Porţile logice sunt reprezentări grafice ale componentelor circuitelor electronice ce operează cu unul sau mai multe semnale de intrare pentru a produce un semnal de ieşire
2-Intrări AND
2-Intrări OR
NOT (Invertor)
x
x
x
y
y
F
G
H
F = x•y
G = x+y
H = x

## Slide 10: Diagrame - funcţie de timp
x
y
F=x•y
G=x+y
H=x
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
t0
t1
t2
t3
t4
t5
t6
Semnale de intrare
Tranziţii
Semnale “poartă” de ieşire

## Slide 11: Circuite logice combinaţionale
Un circuit logic al cărui ieşire nu depinde decât de intrări s.n. circuit combinaţional
În cazul blocurilor (circuitelor) cu memorie, ieşirea poate depinde atât de intrări cât şi de valorile stocate în memorie – circuit secvenţial
Fie funcţia F = x + y • z + x• y
Se poate construi un circuit combinaţional logic pentru a implementa funcţia F prin conectarea semnalelor de intrare pentru porţile logice corespunzătoare:
  Semnale de intrare  Variabilele funcţiei (x, y, z)
  Semnale de ieşire  Valoarea de ieşire x funcţiei (F)
  Porţi logice  Operaţiile logice
x
y
z
F

## Slide 12: Circuite logice combinaţionale (cont.)
Pentru a proiecta un circuit eficient trebuie să minimizăm dimensiunea acestuia (aria) şi latenţa de propagare (timpul necesar ca semnalul sau semnalele de intrare să producă valoarea la ieşire)
Tabela de adevăr pentru
  F=x + y • z + x •y
  G=x + y • z
Tabelele de adevăr pentru funcţiile F şi G sunt identice  avem de-a face cu aceeaşi funcţie
Vom utiliza forma G pentru a implementa circuitul logic (avem nevoie de mai puţine componente)
x | y | z | F | G
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 13: Circuite logice combinaţionale (cont.)
x
y
z
F
x
y
z
G

## Slide 14: Algebra Boole (booleană)
O altă modalitate folosită pentru a specifica funcţiile logice; modalitate de a manevra (şi simplifica) funcţiile booleene
George Boole (1815-1864): “An investigation of the laws of thought”
Termeni utilizaţi:
  Literal: O variabilă sau complementul acesteia
  Termen produs: literale conectate prin •
  Termen sumă: literale conectate prin +

## Slide 15: Teoremele fundamentale ale algebrei booleene
1. Teoremele reuniunii şi intersecţiei:
  Există un element 0 numit prim element cu proprietăţile:
  x0=0 şi x0=x
  Există un element 1 numit ultim element cu proprietăţile:
  x1=x şi x1=1
2. Teoremele de unicitate:
  Elementul 1 este unic
  Elementul 0 este unic
3. Teoremele complementării:
  Principiul contradicţiei:
  Principiul terţului exclus:

## Slide 16: Teoremele fundamentale ale algebrei booleene (cont.)
4. Teorema dublei negaţii:
5. Teoremele absorbţiei:
  x (x  y)=x
  x (x  y)=x
6. Teoremele lui DeMorgan:

## Slide 17: Teoremele fundamentale ale algebrei booleene (cont.)
7. Teoremele de idempotenţă:
  xx…x = x
  xx…x = x
8. Teoremele de comutativitate, asociativitate şi distributivitate pentru cele 2 legi de compoziţie:
  xy = y x
  x (y z)=(x y) z
  x (y  z)=(x y)  (x z)
  x  y=y  x
  x (y z)=(x  y) z
  x (y  z)=(x y) (x z)

## Slide 18: Dualitate
Duala unei expresii logice se obţine interschimbând între ele operaţiile • şi + şi valorile 1 şi 0 în expresia iniţială, respectând precedenţa iniţială a operaţiilor.
Nu se interschimbă x cu x
Exemplu de expresie duală:
  Găsiţi H(x,y,z), duala funcţiei F(x,y,z) = x  y  z + x  y  z
  H = (x + y + z) (x + y + z)
Duala nu are întotdeauna aceeaşi valoare de adevăr cu expresia iniţială
În cazul unei egalităţi booleene, duala acesteia este, de asemenea, validă.

## Slide 19: Proprietăţi de dualitate
Conform regulilor dualităţii putem rescrie teoremele reuniunii şi intersecţiei:
1. X + 0 = X 2. X • 1 = X (duala lui 1)
3. X + 1 = 1 4. X • 0 = 0 (duala lui 3)
5. X + X = X 6. X • X = X (duala lui 5)
7. X + X = 1 8. X • X = 0 (duala lui 7)

## Slide 20: Alte proprietăţi ale algebrei booleene
Absorbţia:
x + x • y = x
x • (x + y) = x (duala)
  Demonstraţie: x + x • y = x • 1 + x • y = x • (1+y) = x • 1 = x
    Q.E.D.
  Egalitatea 2 este adevărată conform principiului dualităţii

## Slide 21: Alte proprietăţi ale algebrei booleene (cont.)
Teorema consensului
xy + xz + yz = xy + xz
(x+y)•(x+z)•(y+z) = (x+y)•(x+z) -- (duala)
Demonstraţie: xy + xz + yz = xy + xz + (x+x)yz = xy + xz + xyz + xyz = (xy + xyz) + (xz + xzy) = xy + xz Q.E.D.
Egalitatea 2 este adevărată conform dualităţii.

## Slide 22: Tabele de adevăr
Conţin toate combinaţiile posibile ale valorilor variabilelor funcţiei
Fie funcţiile:
  F1(x,y,z) adevărată dacă cel puţin una dintre intrări este adevărată
  F2(x,y,z) adevărată dacă exact două dintre intrări sunt adevărate
  F3(x,y,z) adevărată dacă toate cele trei intrări sunt adevărate.
x | y | z |  | F1 | F2 | F3
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1

## Slide 23: Tabele de adevăr
Care sunt expresiile algebrice ale celor trei funcții logice?
  F1(x,y,z) = x + y + z
  F3(x,y,z) = x • y • z
  F2(x,y,z) = (x • y • z) + (x • y • z) + (x • y • z) (1)
= (x • y + x • z + y • z)(x • y • z) (2)
Obs. x • y • z = x + y + z

## Slide 24: Tabele de adevăr (cont.)
Tabelă de adevăr: reprezentare unică a unei funcţii booleene
Dacă două funcţii au tabele de adevăr identice, atunci funcţiile sunt echivalente (şi reciproc).
Tabelele de adevăr pot fi utilizate pentru a demonstra diverse egalităţi.
Tabelele de adevăr cresc exponenţial (cu numărul variabilelor) în mărime şi nu sunt foarte uşor de înţeles. De aceea este utilizată algebra booleeană.

## Slide 25: Expresiile logice nu sunt unice
Spre deosebire de tabelele de adevăr, expresiile ce reprezintă o funcţie booleană nu sunt unice.
Exemplu:
  F(x,y,z) = x • y • z + x •y•z + x•y•z
  G(x,y,z) = x • y • z + y • z
Tabelele de adevăr pentru F() şi G() sunt identice.
În concluzie, F()  G()
x | y | z |  | F | G
0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
0 | 1 | 0 |  | 1 | 1
0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 |  | 0 | 0
1 | 1 | 0 |  | 1 | 1
1 | 1 | 1 |  | 0 | 0

## Slide 26: Calcul algebric
Algebra booleeană reprezintă un instrument util pentru simplificarea circuitelor digitale.
Mai simplu  mai ieftin, mai mic, mai rapid.
Exemplu: să se simplifice funcţia logică:
F = xyz + xyz + xz.
Calcul direct:
F = xyz + xyz + xz = xy(z+z) + xz = xy•1 + xz = xy + xz

## Slide 27: Calcul algebric (cont.)
Exemplu. Demonstraţi că: x y z + x y z + x y z = x z + y z
Demonstraţie: x y z + x y z + x y z = x y z + x y z + x y z + x y z = x z (y + y) + y z (x + x) = x z •1 + y z •1 = x z + y z Q.E.D.

## Slide 28: Funcţii complementare
Complementara unei funcţii se obţine din funcţia iniţială interschimbând între ele operaţiile • şi +, valorile 1 şi 0 şi complementând fiecare variabilă.
În tabela de adevăr se face interschimbarea valorilor 1 şi 0 în coloana ce reprezintă valoarea funcţiei.
Complementara unei funcţii nu este acelaşi lucru cu duala funcţiei !

## Slide 29: Exemplu de complementare
Să se găsească H(x,y,z), complementara funcţiei F(x,y,z) = x y z + x y z
H = F = ( x y z + x y z ) = ( x y z ) • ( x y z ) DeMorgan = ( x+y+z ) • ( x+y+z ) DeMorgan
Observaţie: Complementara unei funcţii poate fi obţinută din funcţia duală în care se complementează toate literalele

## Slide 30
Existenţa şi unicitatea funcţiilor booleene

## Slide 31: Definiţii – forma normală
  S.n. produs elementar/sumă elementară un produs/sumă de variabile şi/sau negaţiile lor
  S.n. forma normală disjunctivă (FND) a unei relaţii logice funcţionale, o relaţie echivalentă (are aceeaşi valoare de adevăr) care este o sumă de produse elementare construite cu aceleaşi variabile ca şi relaţia dată iniţial, fiecare produs conţinând toate variabilele posibile (ele sau complementarele lor).

## Slide 32: Definiţii - forma normală
  S.n. formă normală conjunctivă (FNC) a unei relaţii logice funcţionale, o relaţie echivalentă (are aceeaşi valoare de adevăr) care este un produs de sume elementare construite cu aceleaşi variabile ca şi relaţia dată iniţial, fiecare sumă conţinând toate variabilele posibile (ele sau complementarele lor).

## Slide 33: FND pentru o funcţie cu o singură variabilă
Fie
o funcţie booleană de o singură variabilă şi
a,b două constante booleene

## Slide 34: FNC pentru o funcţie cu o singură variabilă

## Slide 35: Demonstrarea existenţei (FND)

## Slide 36: Demonstrarea existenţei (FNC)

## Slide 37: FND pentru o funcţie de două variabile
Fie
o funcţie booleană de două variabile şi a,b,c,d constante booleene

## Slide 38: FNC pentru o funcţie de două variabile

## Slide 39: Demonstrarea existenţei în cazul FND

## Slide 40: Demonstrarea existenţei în cazul FNC

## Slide 41: Definiţii – mintermen, maxtermen
Literal: O variabilă sau complementul acesteia
Termen produs: literale legate prin operaţia •
Termen sumă: literale legate prin operaţia +
Mintermen: un termen produs în care toate variabilele apar exact o singură dată, complementate sau nu.
Maxtermen: un termen sumă în care toate variabilele apar o singură dată, complementate sau nu

## Slide 42: Mintermeni
Un mintermen reprezintă o combinaţie unică în tabela de adevăr.
Notaţi cu mj, unde j este echivalentul zecimal al combinaţiei binare a mintermenului (bj).
O variabilă în mj este complementată dacă valoarea în bj este 0, altfel este necomplementată.
Exemplu: Fie o funcţie de 3 variabile (x,y,z) şi j=3. Atunci j = 011 iar mintermenul corespunzător este mj = x y z
Notes: M3=x+y’+z’
6=110
M6=x’+y’+z
M6=x+y+z’

## Slide 43: Maxtermeni
Un maxtermen reprezintă o combinaţie unică în tabela de adevăr.
Notaţi cu Mj, unde j este echivalentul zecimal al combinaţiei binare x mintermenului (bj).
O variabilă în Mj este complementată dacă valoarea în bj este 1, altfel este necomplementată.
Exemplu: Fie o funcţie de 3 variabile (x,y,z) şi j=3. Atunci bj = 011 iar maxtermenul corespunzător este Mj = x + y + z

## Slide 44: Formele canonice de reprezentare ale funcţiilor booleene
Forme canonice:
Forma minterm (FCD – forma canonică disjunctivă) – SUMĂ de produse – variabilele sau complementele lor în cadrul unui mintermen sunt legate prin operaţia booleană ŞI, iar mintermenii sunt legaţi prin operaţia booleană SAU. În sumă apar mintermenii pentru care funcţia booleană are valoarea 1.
Forma maxterm (FCC – forma canonică conjunctivă) – PRODUS de sume – variabilele sau complementele lor în cadrul unui maxtermen sunt legate prin operaţia booleană SAU, iar maxtermenii sunt legaţi prin operaţia booleană ŞI. În produs apar maxtermenii pentru care funcţia booleană are valoarea 0.
Formele canonice sunt unice.
Notes: F(x,y,z)=m1+m3+m7 (FCD)
F(x,y,z)=M0*M2*M4*M5*M6 (FCC)

## Slide 45: Mintermeni/maxtermeni pentru o funcţie de 2 variabile booleene
Funcţie de 2 variabile |  |  | 
x | y | Mintermeni mi | MaxtermeniMi
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 

## Slide 46: Mintermeni/maxtermeni pentru o funcţie de 3 variabile booleene
Funcţie de 3 variabile |  |  |  | 
x | y | z | Mintermeni mi | Maxtermeni Mi
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 47: Exemplu
Fie tabela de adevăr următoare:
FCD pentru f1 este: f1(x,y,z)= m1 + m2 + m4 + m6 = x y z + x y z + x y z + x y z
FCC pentru f1 este: f1(x,y,z) = M0 • M3 • M5 • M7 = (x+y+z)•(x+y + z )• (x +y+z )•( x + y + z ).
Observaţie: mj = Mj
x | y | z |  | f1
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 |  | 1
0 | 1 | 1 |  | 0
1 | 0 | 0 |  | 1
1 | 0 | 1 |  | 0
1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 |  | 0

## Slide 48: Prescurtări: ∑ şi ∏
f1(x,y,z) = ∑ m(1,2,4,6), unde ∑ indică faptul că este vorba despre o sumă-de-produse, iar m(1,2,4,6) indică faptul că mintermenii din sumă sunt m1, m2, m4 şi m6.
f1(x,y,z) = ∏ M(0,3,5,7), unde ∏ indică faptul că este vorba despre un produs-de-sume, iar M(0,3,5,7) indică faptul că maxtermenii din produs sunt M0, M3, M5 şi M7.
Deoarece mj = Mj pentru orice j, ∑ m(1,2,4,6) = ∏ M(0,3,5,7) = f1(x,y,z)

## Slide 49: Conversia între formele canonice
Se înlocuieşte ∑ cu ∏ (sau invers) şi se înlocuiesc acei termeni de rang j ce au apărut în forma iniţială cu aceia care nu au apărut.
Exemplu: f1(x,y,z) = x y z + x y z + x y z + x y z = m1 + m2 + m4 + m6 = ∑(1,2,4,6) = ∏(0,3,5,7) = (x + y + z)•(x + y + z )•( x + y + z )•( x + y + z )

## Slide 50: Forme standard
Formele standard sunt asemănătoare cu formele canonice, cu excepţia faptului că nu toate variabilele trebuie să apară în termenii produs (respectiv sumă).
Exemple:
  f1(x,y,z) = x y z + y z + x z reprezintă o formă standard sumă-de-produse
  f1(x,y,z) = (x + y + z)•(y + z )•( x + z ) reprezintă o formă standard produs-de-sume

## Slide 51: Conversia unei sume-de-produse de la forma standard la forma canonică
Termenii ne-canonici se transformă prin inserarea valorii 1 pentru fiecare variabilă x ce lipseşte: ( x + x ) = 1
Se înlătură mintermenii duplicaţi
f1(x,y,z) = x y z + y z + x z = x y z + ( x + x ) y z + x(y+y)z = x y z + x y z + x y z + x y z + x y z = x y z + x y z + x y z + x y z

## Slide 52: Conversia unui produs-de-sume de la forma standard la forma canonică
Termenii ne-canonici se transformă prin inserarea valorii 0 pentru variabilele ce lipsesc (de exemplu, xx = 0) şi se foloseşte proprietatea de distributivitate
Se înlătură maxtermenii duplicaţi
f1(x,y,z) = (x+y+z)•(y + z )•(x + z ) = (x+y+z)•(xx+y+z)•(x+yy+z ) = (x+y+z)•(x+y +z )•(x +y +z )• (x +y+z)•(x +y +z ) = (x+y+z)•(x+y +z )•(x +y +z )•(x +y+z )

## Slide 53: Diagrame Karnaugh
Diagramele Karnaugh sunt reprezentări grafice ale funcţiilor booleene.
O celulă din diagramă corespunde unei linii din tabela de adevăr.
De asemenea, o celulă din diagramă corespunde unui mintermen sau maxtermen al expresiei booleene
Zone ce conţin mai multe celule adiacente corespund termenilor standard.

## Slide 54: Diagrama Karnaugh pentru două variabile
m3
m2
1
m1
m0
0
1
0
x1
x2
0
1
2
3
Obs. Ordinea variabilelor este importantă - pentru f(x1,x2), x1 este linia, x2 este coloana.
Celula 0 reprezintă x1 x2 ; Celula 1 reprezintă x1 x2; etc. Dacă avem un mintermen în expresia funcţiei, atunci avem o valoare de 1 în celula respectivă din tabel.
m3
m1
1
m2
m0
0
1
0
x2
x1
0
2
1
3
SAU

## Slide 55: Diagrama Karnaugh pentru două variabile (cont.)
Oricare două celule adiacente din tabel diferă printr-o singură variabilă, ce apare complementată într-o celulă şi necomplementată în cealaltă.
Exemplu: m0 (=x1 x2 ) este adiacentă cu m1 (=x1 x2) şi cu m2 (=x1x2 ) dar nu şi cu m3 (=x1x2)

## Slide 56: Diagrame Karnaugh - exemple
f(x1,x2) = x1 x2 + x1 x2 + x1x2 = m0 + m1 + m2 = x1 + x2
În diagrama Karnaugh valorile de 1 reprezintă mintermenii m0, m1, m2
Gruparea celulelor cu valoarea 1 permite simplificarea
Ce funcţii (mai simple) sunt reprezentate de fiecare grupare?
  x1 = m0 + m1
  x2 = m0 + m2
Obs. m0 este cuprins în ambele grupări
x1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 1 | 0
x2
0
1
2
3

## Slide 57: Minimizarea FND folosind diagrame Karnaugh
Se completează cu 1 în diagrama Karnaugh pentru fiecare termen produs din funcţie.
Se grupează celulele adiacente ce conţin valoarea 1 pentru a obţine un produs cu mai puţine variabile. Grupările astfel obţinute trebuie să conţină un număr de celule ce reprezintă o putere a lui 2 (2, 4, 8, …etc.).
Se grupează şi termenii adiacenţi de pe margini pentru diagramele Karnaugh de 3 sau mai multe variabile. Cele patru colţuri ale tabelului se pot grupa împreună.
Grupările nu sunt neapărat unice.

## Slide 58: Diagrama Karnaugh pentru trei variabile
m6
m7
m5
m4
1
m2
m3
m1
m0
0
10
11
01
00
yz
x
0
1
3
2
4
5
7
6
Obs.: ordinea variabilelor contează - pentru (x,y,z), yz este coloana, x este linia.
Obs.: fiecare celulă este adiacentă cu trei alte celule (stânga, dreapta, sus, jos sau cu cea de pe marginea corespunzătoare din partea cealaltă)

## Slide 59: Diagrama Karnaugh pentru trei variabile (cont.)
În dreapta sunt prezentate tipurile de structuri ce sunt fie mintermeni, fie se obţin prin regula de minimizare a grupării în grupuri de câte 2, 4 sau 8 celule.
mintermen
grup de 2 termeni
grup de 4 termeni

## Slide 60: Regulile de simplificare
Se completează mintermenii funcţiei booleene în diagramă apoi se grupează termenii 1
Exemplu: f(x,y,z) = xz + xyz + yz
Rezultat: f(x,y,z)= x z + y
 | 1 | 1 | 1
 |  | 1 | 1
x
yz
 | 1 | 1 | 1
 |  | 1 | 1

## Slide 61: Exemple
f1(x, y, z) = ∑ m(2,3,5,7)
f2(x, y, z) = ∑ m (0,1,2,3,6)
f1(x, y, z) = x y + xz
f2(x, y, z) = x +y z
yz X | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 1
1 |  | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | 1
Notes: 2=010
3=011

## Slide 62: Diagrame cu patru variabile
Celulele de sus sunt adiacente cu cele de jos
Celulele din dreapta sunt adiacente cu cele din stânga
m10
m11
m9
m8
10
m14
m15
m13
m12
11
m6
m7
m5
m4
01
m2
m3
m1
m0
00
10
11
01
00
WX
YZ

## Slide 63: Simplificarea diagramelor cu patru variabile
O celulă reprezintă un mintermen de 4 literale.
Un dreptunghi format din două pătrate adiacente reprezintă un termen produs de 3 literale.
Un dreptunghi format din 4 celule reprezintă un termen produs de 2 literale.
Un dreptunghi format din 8 celule reprezintă un termen produs dintr-un literal.
Un dreptungi format din toate cele 16 celule reprezintă o funcţie logică egală cu 1.

## Slide 64: Exemplu
Simplicaţi funcţia booleană
  f (a,b,c,d) = ∑m(0,1,2,4,5,7,8,9,10,12,13).
Se completează cu 1 diagrama Karnaugh a funcţiei f( ) şi apoi se grupează valorile de 1.
cd
ab
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
f(a,b,c,d) = c + b d + a b d
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 65: Simplificarea produselor de sume
Simplificarea produsului-de-sume se utilizează asupra zerourilor funcţiei din diagrama Karnaugh pentru a obţine f.
Complementara lui f, este (f) = f
  Complementara unei funcţii booleene se poate obţine din duală, complementând fiecare literal.
  sau
  Folosind teorema lui DeMorgan.

## Slide 66: Produs-de-sume
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
ab
cd
f(a,b,c,d) = ab + ac + a b c d
Duala lui f este: (a+b)(a+c )(a +b+c+d )
Complementarea tuturor literalelor în duala lui (f ): f = (a +b)(a +c)(a+b+c+d)

## Slide 67: Termeni redundanţi
Pot exista combinaţii de valori de intrare care
  Nu se vor întâmpla niciodată
  Dacă se întâmplă, ieşirea nu contează.
Valorile funcţiei pentru astfel de combinaţii se numesc valori “ce nu contează” (termeni redundanţi)
Se notează cu R (sau x). Fiecăruia dintre termeni i se poate atribui valoarea 0 sau 1 într-o implementare
Termenii redundanţi se pot utiliza pentru simplificarea funcţiilor

## Slide 68: Exemplu
Simplificarea funcţiei f(a,b,c,d) a cărei diagramă este:
f = a’c’d+ab’+cd’+a’bc’
sau
f = a’c’d+ab’+cd’+a’bd’
A 3-a soluţie?
x
x
1
1
x
x
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
x
x
1
1
x
x
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | x | x
1 | 1 | x | x
ab
cd
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 69: Exemplu
Simplificaţi funcţia g(a,b,c,d)
g = a’c’+ ab sau
g = a’c’+b’d
x | 1 | 0 | 0
1 | x | 0 | x
1 | x | x | 1
0 | x | x | 0
x | 1 | 0 | 0
1 | x | 0 | x
1 | x | x | 1
0 | x | x | 0
x | 1 | 0 | 0
1 | x | 0 | x
1 | x | x | 1
0 | x | x | 0
ab
cd
Notes: https://www.geeksforgeeks.org/minimization-of-boolean-functions/?ref=lbp