Modelul ISO-OSI (Open Systems Interconnection)

Modelul ISO (International Organization for Standardization)-OSI (Open Systems Interconnection) este un model publicat în 1984 ca urmare a unor colaborări la nivel internaţional între principalele companii şi organizaţii implicate în proiectarea şi construirea reţelelor de calculatoare.

Model de referinţă în analiza, proiectarea şi studierea reţelelor, modelul OSI defineşte un cadru general pentru reţelele de calculatoare prin implementarea protocoalelor de reţea în şapte nivele. Controlul este transferat de la un nivel la următorul, plecând de la nivelul aplicaţie într-unul din dispozitive spre nivelul de bază, cel fizic, de-a lungul canalului de comunicaţie către celălalt dispozitiv de reţea şi înapoi la nivelul aplicaţie în ierarhia pe nivele. La fiecare nivel, datele inter-schimbate în reţea (ce se numesc generic, datagrame – în engleză întâlnim termenul de PDU – Protocol Data Unit) au o anumită structură (un anumit format) şi poartă o anumită denumire în funcţie de nivelul la care se regăsesc.

Un alt model de referinţă utilizat în studiul reţelelor de claculatoare este modelul TCP/IP (al DoD – Department of Defense, cunoscut sub denumirea de modelul de referinţă al Internetului). TCP (Transmission Control Protocol) şi IP (Internet Protocol) sunt două dintre cele mai utilizate protocoale de reţea în Internet. Modelul TCP/IP este structurat pe 4 nivele (aplicaţie, transport, internet şi acces la reţea).

În cazul unui model architectural, un nivel nu defineşte un singur protocol—el defineşte o funcţie de comunicaţie a datelor ce va fi folosită de mai multe protocoale. Datorită faptului că fiecare nivel defineşte o anume funcţie, el poate conţine mai multe protocoale, fiecare dintre acestea oferind un serviciu potrivit cu respectiva funcţie a nivelului.

| Aplicaţie (Nivelul 7) | Acest nivel oferă suport aplicaţiilor (de reţea) şi proceselor utilizator. Sunt identificaţi partenerii de comunicaţie, calitatea serviciilor (QoS), autentificarea utilizatorilor şi restricţii legate de sintaxa datelor. Tot ce are legătură cu acest nivel este legat de aplicaţiile de reţea. Nivelul oferă servicii de aplicaţii pentru transfer de fişiere (ftp), e-mail, chat, conexiune la distanţă (telnet sau ssh–secure shell). Aplicaţiile telnet şi ftp există în totalitate la nivelul aplicaţie. La acest nivel datagramele au denumirea generică de date. |
| --- | --- |
| Prezentare (Nivelul 6) | Acest nivel oferă independenţă cu privire la diferenţele de reprezentare a datelor în diverse formate prin translatarea de la aplicaţie la formatul reţelei şi invers. Nivelul prezentare are rolul de a aduce datele într-o formă convenabilă nivelului aplicaţie. Acest nivel formatează şi criptează datele transmise de-a lungul reţelei, oferind “libertate de exprimare” fără probleme de compatibilitate. Uneori se întâlneşte denumirea de nivelul sintaxei. La acest nivel datagramele au denumirea generică de date. |
| Sesiune (Nivelul 5) | Nivelul sesiune iniţiază, administrează şi încheie conexiunile între aplicaţii. Nivelul sesiune setează, coordonează şi încheie conversaţiile, schimburile şi dialogurile dintre aplicaţiile aflate la cele două capete. Rolul primar al acestui nivel este acela de a coordona sesiunile de comunicaţie. Ca şi în cazul celorlalte două nivele superioare (aplicaţie şi prezentare), la nivelul sesiune datagramele inter-schimbate în reţea poartă numele generic de date. |
| Transport (Nivelul 4) | Acest nivel are rolul de a oferi o modalitate transparentă de transfer al datelor între sisteme (sau calculatoare gazdă, cum se mai numesc – în engleză hosts). De asemenea, nivelul transport este responsabil cu refacerea erorilor şi controlul fluxului de date, asigurând complet ransferul de date. La nivelul transport datagramele sunt organizate sub forma de segmente. |
| Reţea (Nivelul 3) | Acest nivel oferă tehnologii de comutare şi rutare, creând rute logice (cunoscute sub denumirea de circuite virtuale) pentru transmiterea datelor de la un nod la altul. Rutarea şi redirectarea sunt funcţiile de bază ale acestui nivel, precum şi adresarea logică (prin utilizarea adreselor IP – Internet Protocol), comunicarea inter-reţelelor, administrarea erorilor, controlul congestiilor şi secvenţierea pachetelor. La acest nivel datagramele sunt formatate sub denumirea de pachete. |
| Legătură de date (Nivelul 2) | Nivelul legătură de date oferă servicii legate de cunoaşterea protocolului de administare şi transmitere a datelor spre nivelul fizic, administrarea erorilor, controlul fluxului şi sincronizarea frame-urilor. Nivelul legătură de date este împărţit în două sub-nivele: Nivelul MAC (Media Access Control) şi sub-nivelul LLC (Logical Link Control). Subnivelul MAC controlează modul în care un dispozitiv de reţea obţine acces la date şi cum le poate transmite. Subnivelul LLC controlează sincronizarea frame-urilor, controlul fluxului şi verificarea/controlul erorilor. La nivel 2 datagramele poată denumirea de frame-uri. |
| Fizic (Nivelul 1) | Nivelul fizic se ocupă cu fluxurile de biţi (impulsuri electrice – în cazul mediilor bazate pe fir de cupru, unde luminoase în cazul fibrei optice sau unde radio în cazul transmisiilor fără fir) ce sunt transmise de-a lungul mediului de comunicaţie. Acest nivel are rolul de a stabili toate caracteristicile electrice, mecanice şi procedurale care au legătură cu partea fizică (hardware). Aici sunt incluse aspecte precum: definirea cablării, a conectorilor şi plăcilor de reţea, etc. Protocoale de reţea precum Fast Ethernet, Token Ring sau ATM (Asynchronous Transfer Mode) sunt protocoale ce au în descriere componente de nivel fizic. |