CIDR (Classless Interdomain Routing) este o metodă de reprezentare a unei adrese IP împreună cu masca de subreţea.

Exemplu:  192.168.50.0/27

- Ce semnificaţie are /27 ?

  - 27 este numărul de biţi de 1 din subnet mask.  În concluzie, în acest caz, subnet mask este 255.255.255.224

- Din moment ce avem de-a face cu o adresă de clasă C (primul octet al adresei are valoarea 192), înseamnă că s-au împrumutat 3 biţi pentru porţiunea de subreţea.

- În practică, iniţial se calculează aşa numitul “număr magic” ca fiind 256 - 224 = 32 (se scade întotdeauna din valoarea fixă 256 valoarea ultimului octet diferit de zero din subnet mask).

- Numărul magic ne ajută să determinăm imediat adresa primei subreţele: 197.168.50.32

202.151.37.0/26

- Subnet mask?

  - 255.255.255.192

- Numărul de biţi împrumutaţi pentru subreţea?

  - Adresă de clasă C, deci avem 2 biţi împrumutaţi

- Numărul magic?

  - 256 - 192 = 64

- Prima adresă utilizabilă de subreţea?

  - 202.151.37.64

- A treia adresă utilizabilă de subreţea?

  - 64 + 64 + 64 = 192, deci adresa este: 202.151.37.192

198.53.67.0/30

    - Subnet mask?

  - 255.255.255.252

    - Numărul de biţi împrumutaţi pentru subreţea?

  - Adresă de clasă C, deci 6 biţi împrumutaţi

    - Numărul magic?

  - 256 - 252 = 4

    - A treia adresă utilizabilă de subreţea?

  - 4 + 4 + 4 = 12, deci adresa este: 198.53.67.12

    - Adresa de broadcast a celei de-a doua subreţele?

  - 4 + 4 + 4 - 1 = 11, deci adresa este: 198.53.67.11

200.39.89.0/28

- Ce fel de adresă este 200.39.89.32?

  - Adresă de clasă C, deci 4 biţi împrumutaţi

- Ultimul octet diferit de zero este 240

- Numărul magic este 256 - 240 = 16

- 32 este multiplu de 16, deci 200.39.89.32 este o adresă de subreţea (a doua subreţea)

- Care este adresa de broadcast pentru subreţeaua 200.39.89.32?

  - 32 + 16 -1 = 47, deci adresa de broadcast este 200.39.89.47

194.53.45.0/29

- Ce fel de adresă este 194.53.45.26?

  - Adresă de clasă C, deci 5 biţi împrumutaţi.

- Ultimul octet diferit de zero este 248

- Numărul magic este 256 - 248 = 8

- Subreţelele sunt: .8, .16, .24, .32, etc.

- În concluzie, adresa 194.53.45.26 aparţine celei de-a treia subreţele (194.53.45.24) şi este o adresă de host.

- Ce adresă de broadcast va utiliza acest host pentru a comunica cu echipamente din aceeaşi subreţea?

  - Aparţine subreţelei.24 şi următoarea reţea este .32, deci adresa de broadcast se obţine scăzând 1 din 32, deci adresa de broadcast este .31 (194.53.45.31)

1.Caz special: 132.59.0.0/19

2.Caz special: 64.0.0.0/16